## Slide 1: Dispositivos de comunicación
Son los que envían y reciben archivos de una computadora a otra.

## Slide 2: MODEM
                Convierte las señales digitales del ordenador en señales analógica, que pueden transmitirse a través de canal telefónico. Su trabajo es modular/demodular (mod/dem).

## Slide 3: TARJETA DE RED
Elemento fundamental en la composición de la parte física de una red del área local. Es una interface hardware entre el sistema informático y el medio de transmisión físico por el que se transporta la información de un lugar a otro.

## Slide 4: HUB O CONCENTRADOR
dispositivo que canaliza el cableado de una red para ampliarla y repetir la misma señal a través de diferentes puertos.
Se le llama hub al dispositivo tecnológico que tiene la capacidad de centralizar la función de una red con el propósito de ampliarla hacia otros puertos utilizando la misma señal que es repetida y emitida sucesivamente.
El funcionamiento de un concentrador está dado por la repetición de un mismo paquete de datos en todos sus puertos, de manera que todos los puntos accedan a la misma información al mismo tiempo. El hub es fundamental para el tipo de redes en estrella.

## Slide 5: SWITCH
dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red.
Un conmutador en el centro de una red en estrella.
Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las LANs (Local Area Network- Red de Área Local).

## Slide 6: ENRUTADOR
Es un dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red). Un Reuter es un dispositivo para la interconexión de redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos.
Cuando un usuario accede a una URL, el cliente web (navegador) consulta al servidor de nombre de dominio, el cual le indica la dirección IP del equipo deseado.
Los enrutadores pueden proporcionar conectividad dentro de las empresas, entre las empresas e Internet, y en el interior de proveedores de servicios de Internet (ISP).

## Slide 7: REUTER
Un Reuter es un enrutador, elemento que marca el camino mas adecuado para la transmisión de mensajes en una red completa toma el mejor camino para enviar los datos dependiendo del tipo de protocolo que este cargado

## Slide 8: BLUETOOTH
Bluetooth, es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz