Cuadro comparativo de los medios de transmisión de datos

| Medio de Transmisión | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- |
| Cable para Tranzados | Es el mas usado El mas económico Facilidad para el rendimiento y solución de problemas | poca velocidad de transmisión de datos Corta distancia de alcance Es muy susceptible al ruido y las interferencias |
| Cable Coaxial | Se puede utilizar a mas larga distancia Permite conectar mas estaciones | Atenuación de la señal Ruido térmico y ruido de intermodulación Se necesita un amplificador cada pocos kilometros |
| Cable de Fibra optica | Es inmune a interferencias electromagnéticas y electroestáticas Permite mayor ancho de banda Menor tamaño y peso Mayor separación entre repetidores | Alto costo Alta fragilidad de las fibras Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar |