## Slide 1: TEMA 3 OPTIMIZACIÓN
Rocío del Río Fernández
Dpto. Electrónica y Electromagnetismo
Métodos Numéricos y de Simulación

## Slide 2: Contenidos
Introducción
Optimización de funciones de una variable:
  Bracketing
  Golden-Section Search
  Interpolación Parabólica
  Función fminbnd
Optimización de funciones de una variable con condiciones de contorno
1 sesión teórica + 1 sesión práctica
Optimización
PARTE I
Notes: <number>

## Slide 3
Comprender por qué y dónde surge la optimización en la resolución de problemas científicos y técnicos.
Reconocer la diferencia entre la optimización uni- y multi-dimensional.
Distinguir entre óptimos globales y locales.
Saber reformular un problema de maximización para resolverlo mediante un algoritmo de minimización.
Saber localizar el óptimo de una función de una variable mediante el golden-section search.
Saber localizar el óptimo de una función de una variable mediante interpolación parabólica.
Saber aplicar la función fminbnd de MATLAB para determinar el mínimo de una función uni-dimensional.
Optimización
Objetivos
PARTE I

## Slide 4: Bibliografía
J. Kiusalaas: Numerical Methods in Engineering with MATLAB, 2/E. Cambridge University Press, 2010.
S.C. Chapra: Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 2/E. McGraw-Hill, 2006.
Optimización
PARTE I

## Slide 5
Proceso de crear algo tan efectivo como sea posible.
    Compromiso prestaciones-limitaciones
Matemáticamente consiste en encontrar los mínimos o máximos de una función que depende de una o más variables.
    f(x) = función objetivo, función de mérito o función coste x = variable de diseño
Optimización
Introducción
Optimización

## Slide 6
Optimización
Introducción
Optimización
La optimización normalmente se asimila con la minimización.
  maximización de f(x)  minimización de –f(x)
Presenta similitudes con los métodos de localización de raíces.
  Posible estrategia  Diferenciar f(x) Obtener las raíces de f’(x)=0

## Slide 7
Optimización
Introducción
Un óptimo global representa la mejor de las soluciones, mientras que un óptimo local es mejor que sus vecinos inmediatos.
Los casos que incluyen óptimos locales se llaman multi-modales.
  Cómo encontrar el óptimo global.
  Cómo no confundir un óptimo local con uno global.
Óptimos Globales vs. Locales

## Slide 8
Optimización
Introducción
Aspectos Básicos de la Optimización
Aunque a veces admiten solución analítica, la mayoría de los problemas reales requieren soluciones numéricas por ordenador.
Los algoritmos de optimización son procesos iterativos que requieren un valor inicial de las variables de diseño.
  Si f(x) presenta varios mínimos locales, el x inicial determina cuál se computará.
  No hay manera garantizada de encontrar el mínimo global.
  Estrategia  Correr el algoritmo varias veces usando diferentes valores iniciales.
Un buen método de optimización debe intentar reducir el número de veces que se evalúa f(x).
  Optimización como parte de un método numérico más complejo.
  Alto tiempo de cómputo en la evaluación de funciones complejas.
Notes: La solución analítica es sencilla de obtener en el caso de funciones f(x) fácilmente derivables.

## Slide 9
  Minimización de f(x) + Cumplimiento de igualdades y/o desigualdades gi(x)=0, i=1, 2, …, m hj(x)≤0, j=1, 2, …, n
Los algoritmos de optimización con restricciones suelen ser complejos, específicos y difícilmente accesibles.
La optimización multi-dimensional maneja funciones de dos o más variables  f(x), con x=(x1, x2, …, xn)
Optimización
Introducción
Optimización Multi-Dimensional y Ligaduras
A menudo los problemas reales conllevan la optimización de funciones sujeta a restricciones (ligaduras, condiciones de contorno)

## Slide 10: Minimización en una Dimensión
Problema: Minimizar una función f(x) en el intervalo c ≤ x ≤ d
Optimización
Funciones de una variable
  f(x) presenta:
  1 mínimo global en el límite del contorno d
  1 mínimo local en un punto estacionario f’(x)=0
¿Cómo encontrar el mínimo global?
  Encontrar los puntos estacionarios a partir de las raíces de f’(x)=0
  Evaluar f(x) en el contorno  f(c), f(d)
¿Y si f(x) es difícil o imposible de derivar?
  Acotar el intervalo donde exista un mínimo  Bracketing
  Aislar el mínimo  Algoritmo de optimización

## Slide 11: Bracketing
Optimización
Minimización en una dimensión
x0
x1
xn-2
xn
…
x2
a
b
xn-1
Antes de aislar un mínimo mediante un algoritmo de optimización debe acotarse su posición  xmin  (a, b)
Procedimiento:
  Comenzar con un valor inicial x0 y moverse “cuesta abajo” evaluando la función en x1, x2, …, hasta llegar a un punto xn en el que f(x) crezca por primera vez.
  f(xn-1)<f(xn-2), f(xn-1)<f(xn)
  El mínimo estará entonces acotado en el intervalo (xn-2, xn).
  Son necesarios 3 puntos para establecer la acotación.

## Slide 12: Bracketing
Optimización
Minimización en una dimensión
La acotación no debe ser precisa, sino eficiente.
Tamaño del paso hi=xi+1-xi
  Un paso constante suele llevar a demasiadas iteraciones.
  Aumentando el paso en cada iteración se alcanza el mínimo más rápido  “aprovechamos la cuesta abajo”.
  hi+1 = c∙hi, c > 1
x0
x1
xn-2
xn
…
x2
a
b
h1
xn-1
hn
hn-1
h2

## Slide 13: Bracketing
Optimización
Minimización en una dimensión
EJEMPLO_01.m Acotar el mínimo de f(x) = 0.1x2 - 2sin(x) en el intervalo 0 ≤ x ≤ 4.
bracket.m
  Determinar dónde está la “cuesta abajo” para el valor inicial x0.
  Moverse “cuesta abajo” evaluando la función en x1, x2, …, hasta llegar al punto xn en el que f(x) crece.
  f(xn-1)<f(xn-2), f(xn-1)<f(xn)
  El paso usado es hi+1 = c∙hi, c=1.618033989

## Slide 14: Bracketing
Optimización
Minimización en una dimensión
EJEMPLO_01.m Acotar el mínimo de f(x) = 0.1x2 - 2sin(x) en el intervalo 0 ≤ x ≤ 4.
  ¿x0 distintos?
  ¿pasos distintos?
  ¿Hay otros mínimos?

## Slide 15: Golden-Section Search
Algoritmo de búsqueda para encontrar un mínimo en el intervalo (a,b) con un único mínimo (intervalo unimodal)
Utiliza la razón áurea (golden ratio) =1.6180… para determinar la posición de dos puntos x1 y x2 internos a (a,b).
Uno de los puntos internos se re-usa en la siguiente iteración para mejorar la acotación del mínimo.
Optimización
Minimización en una dimensión
s1
s2
“Una línea recta se dice dividida en el extremo y su proporcional cuando la línea entera es al segmento mayor como el mayor es al menor.”
Euclides (300aC)

## Slide 16: Golden-Section Search
  Sólo se necesita un nuevo punto interior y f(x) se evalúa sólo una vez más.
  En cada iteración el intervalo se reduce un factor (-1) (~62%).
  Número de iteraciones n para una tolerancia  dada:
  h = (-1)(b-a)
  x1 = a+h
  x2 = b-h
Optimización
Minimización en una dimensión
a
h
b
h
a
b
  Si f(x1) < f(x2)  a  x2 , x2  x1
  Si f(x1) > f(x2)  b  x1 , x1  x2
GS

## Slide 17
Optimización
Minimización en una dimensión
EJEMPLO_02.m Aislar el mínimo de f(x) = 0.1x2 - 2sin(x) en el intervalo 0 ≤ x ≤ 4.
goldSearch.m
  Calcula el número de iteraciones necesarias para una tolerancia dada.
  Aplica *GS* (transparencia anterior) ese número de veces.
  Dirime el mínimo entre los f(x1) y f(x2) finales.
Golden-Section Search

## Slide 18
Optimización
Minimización en una dimensión
EJEMPLO_02.m Aislar el mínimo de f(x) = 0.1x2 - 2sin(x) en el intervalo 0 ≤ x ≤ 4.
Golden-Section Search
…

## Slide 19: Interpolación Parabólica
La interpolación parabólica ajusta una parábola a los 3 puntos (x1, x2, x3) necesarios para establecer el bracketing de un óptimo.
La posición del máximo/mínimo de esa parábola está dado por:
Optimización
Minimización en una dimensión
El nuevo punto x4 y los 2 adyacentes (x1 y x2 o x2 y x3) se usan en la siguiente iteración del algoritmo.
Notes: Se pueden hacer dos observaciones:
1) Un polinomio de 2º orden a menudo proporciona una buena aproximación a la forma de f(x) cerca de un óptimo.
2) Sólo existe una parábola que conecte 3 puntos (recta  2 puntos)
La interpolación parabólica lo que hace es ajustar una parábola a los 3 puntos necesarios para establecer el bracketing de un óptimo.

## Slide 20: Interpolación Parabólica
Optimización
Minimización en una dimensión
EJEMPLO_03.m Aislar el mínimo de f(x) = 0.1x2 - 2sin(x) en el intervalo 0 ≤ x ≤ 4.
parabInterp.m
  Utiliza x1 = a, x2 = (a+b)/2, x3 = b para ajustar la parábola.
  Computa el mínimo de la parábola x4.
  Compara los valores de x4 y f(x4) para eliminar una de las coordenadas anteriores.

## Slide 21: Interpolación Parabólica
Optimización
Minimización en una dimensión
EJEMPLO_03.m Aislar el mínimo de f(x) = 0.1x2 - 2sin(x) en el intervalo 0 ≤ x ≤ 4.

## Slide 22: Función fminbnd
MATLAB tiene una función propia, fminbnd, que utiliza el método de Brent para que encontrar el mínimo de una función de una variable.
[xmin, fval] = fminbnd(@func, a, b)
El algoritmo combina el golden search (fiable, pero lento) y la interpolación parabólica (rápida, pero poco fiable).
Se pueden pasar opciones a la función fminbnd utilizando optimset como cuarto argumento.
options = optimset(‘display’, ‘iter’, ‘TolX’,1e-4)
Optimización
Minimización en una dimensión

## Slide 23: Función fminbnd
Optimización
Minimización en una dimensión
EJEMPLO_04.m Aislar el mínimo de f(x) = 0.1x2 - 2sin(x) en el intervalo 0 ≤ x ≤ 4.
fminbnd

## Slide 24: Función fminbnd
Optimización
Minimización en una dimensión
EJEMPLO_04.m Aislar el mínimo de f(x) = 0.1x2 - 2sin(x) en el intervalo 0 ≤ x ≤ 4.

## Slide 25: Ejemplos de Resumen
Optimización
Minimización en una dimensión
EJEMPLO_05.m Aislar el mínimo de f(x) = 0.1x2 - 2sin(x) en el intervalo -10 ≤ x ≤ 10.
  ¿x0 distintos? Probar x0 = -10, -6, 1, 4, 8
  ¿Por qué se obtienen resultados distintos?
  ¿Cuál es el mínimo?
  ¿Cómo encontrarlo?

## Slide 26
Optimización
Minimización en una dimensión
xMin = -9.6789
fMin = 8.8653
xMin = -4.2711
fMin = 0.0158
xMin = 7.0689
fMin = 3.5823
xMin = 1.4275
fMin = -1.7757
Ejemplos de Resumen

## Slide 27: Ejemplos de Resumen
Optimización
Minimización en una dimensión
  El trapezoide mostrado es la sección transversal de una viga. Su geometría se obtiene eliminando la parte superior de un triángulo de base B = 48mm y altura H = 60mm.
  El problema consiste en encontrar la altura “y” del trapezoide que maximice el módulo de sección
  S = Ix/c
  donde Ix es el segundo momento del área transversal en torno al eje que pasa por el centroide C.
  Optimizando el módulo de sección se minimiza el estrés máximo por flexión de la viga.
EJEMPLO_06.m Optimizar el diseño de una viga para que su estrés por flexión sea mínimo.

## Slide 28: Ejemplos de Resumen
Optimización
Minimización en una dimensión
EJEMPLO_06.m Optimizar el diseño de una viga para que su estrés por flexión sea mínimo.

## Slide 29: Ejemplos de Resumen
EJEMPLO_06.m Optimizar el diseño de una viga para que su estrés por flexión sea mínimo.
  Subrutina para computar S(y) sin tener que derivar la expresión  func_ej_06.m
  Maximizar S  Minimizar –S
  y0 = 60cm y_Opt = 52.18cm
  S0 = 7200cm S_Opt = 7864.43cm
Optimización
Minimización en una dimensión

## Slide 30: Clase Práctica
Optimización
Minimización en una dimensión
Ejercicios de optimización de funciones uni-dimensionales.
Optimización de funciones uni-dimensionales con restricciones.
  Minimización de f(x) + Cumplimiento de igualdades y/o desigualdades gi(x)=0, i=1, 2, …, m hj(x)≤0, j=1, 2, …, n
  Los algoritmos de optimización con restricciones suelen ser complejos, específicos y difícilmente accesibles.
  ¿Cómo adaptar el problema para poder utilizar los algoritmos vistos hasta ahora?

## Slide 31: Optimización de Funciones con Restricciones
Optimización
Minimización con restricciones
Usar algoritmos de optimización sin restricciones pero redefinir la función objetivo para que el incumplimiento de las condiciones de contorno (CCs) esté altamente penalizado.
  PROBLEMA CON CCs
  Minimización de f(x) sujeta a las restricciones:
  gi(x)=0, i=1, 2, …, m
  hj(x)≤0, j=1, 2, …, n
  PROBLEMA SIN CCs
  Minimización de f*(x):
  f*(x) = f(x) + P(x)
Función de penalización: - Si se cumplen las CC  P(x) = 0 - Si se incumple una CC  P(x)  CC2
También aplicable a funciones multi-variable.

## Slide 32: Optimización de Funciones con Restricciones
  PROBLEMA CON CCs
  Minimización de f(x) = 0.1x2 -2sin(x) sujeta a las restricciones:
  x ≥ 0, x ≤ 4
  PROBLEMA SIN CCs
  Minimización de f*(x):
  f*(x) = f(x) + P(x) con P(x) = max2(-x,0) + max2 (x-4,0)
Optimización
Minimización con restricciones
Usar algoritmos de optimización sin restricciones pero redefinir la función objetivo para que el incumplimiento de las condiciones de contorno (CCs) esté altamente penalizado.
EJEMPLO_07.m Aislar el mínimo de f(x) = 0.1x2 - 2sin(x) con 0 ≤ x ≤ 4.

## Slide 33
Optimización
xMin = 1.4275
fMin = -1.7757
Optimización de Funciones con Restricciones
x0 = -10
Minimización con restricciones

## Slide 34: TEMA 3 OPTIMIZACIÓN
Rocío del Río Fernández
Dpto. Electrónica y Electromagnetismo
Métodos Numéricos y de Simulación

## Slide 35: Contenidos
Optimización de funciones de multi-variable:
  Downhill Simplex
  Función fminsearch
Métodos de enfriamiento simulado
Algoritmos genéticos
Optimización en MATLAB
1 sesión teórica + 1 sesión práctica
Optimización
PARTE II
Notes: <number>

## Slide 36
Saber representar en MATLAB curvas de superficie y de contorno para visualizar funciones de dos variables.
Saber localizar el óptimo de una función multi-variable mediante el algoritmo de downhill simplex.
Saber aplicar la función fminsearch de MATLAB para determinar el mínimo de una función multi-dimensional.
Comprender cómo los métodos de enfriamiento simulado y los algoritmos genéticos ofrecen la posibilidad de alcanzar el mínimo global de una función.
Optimización
Objetivos
PARTE II

## Slide 37: Bibliografía
J. Kiusalaas: Numerical Methods in Engineering with MATLAB, 2/E. Cambridge University Press, 2010.
W.Y. Yang et al.: Applied Numerical Methods Using MATLAB. Wiley 2005.
W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery: Numerical Recipes. The Art of Scientific Computing, 3/E. Cambridge University Press, 2007.
Optimización
PARTE II

## Slide 38: Gráficas Multi-Dimensionales
Las funciones de dos variables se pueden visualizar mediante curvas de superficie y de contorno (surf, surfc, contour, contourf).
Optimización
Minimización multi-dimensional
EJEMPLO_08.m Visualización de f(x) = 2+x1-x2+2x12+2x1 x2+x22 con -2 ≤ x1 ≤ 0 y 0 ≤ x2 ≤ 3

## Slide 39: Método Downhill Simplex
Método downhill simplex (simple “colina abajo”) o de Nelder-Mead.
Idea del método: Emplear un simplex que se mueva por el espacio de diseño para encerrar el punto óptimo y después encoger el simplex hasta alcanzar la tolerancia deseada.
  Se permiten 4 tipos de movimientos del simplex.
  La dirección del movimiento está determinada por el valor de f en los vértices: Hi  vértice con mayor valor de f Lo  vértice con menor valor de f
Optimización
Minimización multi-dimensional
  n-simplex  Figura de n-dimensiones con n+1 vértices conectados mediante líneas rectas y limitada por caras poligonales.
  0-simplex  punto 1-simplex  línea
  2-simplex  triángulo 3-simplex  tetraedro
Notes: En geometría, un símplex o n-símplex es el análogo en n dimensiones de un triángulo. Más exactamente, un símplex es la envoltura convexa de un conjunto de (n + 1) puntos independientes afines en un espacio euclídeo de dimensión n o mayor, es decir, el conjunto de puntos tal que ningún m-plano contiene más que (m + 1) de ellos. Se dice de estos puntos que están en posición general.
Por ejemplo, un 0-símplex es un punto; un 1-símplex un segmento de una línea; un 2-símplex un triángulo; un 3-símplex es un tetraedro; y un 4-símplex es un pentácoron (en cada caso, con su interior).

## Slide 40: Método Downhill Simplex
Optimización
Minimización multi-dimensional
Movimientos posibles (2D):

## Slide 41: Método Downhill Simplex
Optimización
Minimización multi-dimensional
Movimientos posibles (3D):

## Slide 42: Método Downhill Simplex
Optimización
Minimización multi-dimensional
Esquema del algoritmo:
  Escoger un simplex inicial
  Iterar hasta d ≤ ε (ε = tolerancia de error)
    Intentar la reflexión:
      * Si f(new) < Hi, aceptar la reflexión
      * Si f(new) < Lo, intentar la expansión
      * Si f(new) < Lo, aceptar la expansión
      * Si la reflexión es aceptada, comenzar un nuevo ciclo
    Intentar la contracción:
      * Si f(new) < Hi, aceptar la contracción y comenzar un nuevo ciclo
    Contracción múltiple (encoger)
  Fin de iteraciones
Por lo general, el algoritmo es lento pero robusto.

## Slide 43
Optimización
Minimización multi-dimensional
FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nelder_Mead2.gif

## Slide 44
Optimización
EJEMPLO_09.m Minimizar f(x1, x2) = x12 - x1x2 - 4x1 + x22 - x2
Método Downhill Simplex
Minimización multi-dimensional
downhill_simplex

## Slide 45
Optimización
Método Downhill Simplex
Minimización multi-dimensional
…
EJEMPLO_09.m Minimizar f(x1, x2) = x12 - x1x2 - 4x1 + x22 - x2

## Slide 46
MATLAB tiene una función propia, fminsearch, para minimizar funciones de n variables mediante el algoritmo de Nelder-Mead.
[xmin, fval] = fminsearch(@func, xStart, options)
  Tanto xStart como xmin son vectores-fila de longitud n.
  La función debe escribirse en términos de una sola variable, representando las distintas dimensiones mediante índices de la variable.
Se pueden controlar las opciones de la función optimset (Display, TolX, TolFun, MaxFunEvals, MaxIter, …).
options = optimset(‘display’, ‘iter’, ‘TolX’,1e-4)
Optimización
Función fminsearch
Minimización multi-dimensional

## Slide 47
Optimización
EJEMPLO_10.m Minimizar f(x,y) = (x-0.5)2 (x+1)2 + (y+1)2 (y-1)2
fminsearch
Función fminsearch
Minimización multi-dimensional

## Slide 48
Optimización
Minimización multi-dimensional

## Slide 49
Optimización
Minimización multi-dimensional
Comprobar distintas condiciones iniciales:
xStart = [0 0]  Alcanza un mínimo x_min = [0.50, 1.00], F_min = 0.00
xStart = [-0.5 0.5]  Alcanza otro mínimo x_min = [-1.00, 1.00], F_min = 0.00
xStart = [0 0.5]  Se pierde (max iter) x_min = [0.02, 1.01], F_min = 0.24
  ¿Cómo saber si el mínimo que encontramos es uno de entre varios mínimos locales?
  ¿Podemos asegurarnos de que el mínimo alcanzado sea global?

## Slide 50
Annealing = Templado de metales
  Al final de la transición líquidosólido la estructura cristalina tiene la mínima energía. El metal “encuentra” este estado si la temperatura (T) se reduce de manera suficientemente lenta.
  A una T finita el sistema tiene baja probabilidad de estar en un estado altamente excitado. Esto evita que quede “atrapado” en un mínimo local.
  Si T se reduce demasiado rápido, el resultado es una estructura cristalina amorfa.
El método de enfriamiento simulado (simulated annealing, SA) emula este proceso de lento enfriamiento.
Optimización
Método de Enfriamiento Simulado
Minimización multi-dimensional

## Slide 51
Es un famoso problema de minimización combinatoria. El método de enfriamiento simulado proporciona soluciones.
Problema: Un viajante debe visitar N ciudades y volver a casa siguiendo la ruta más corta.
Solución: Existen N! caminos diferentes a tomar. Si N es grande, es imposible probar todas las posibilidades. (Ej: Si N = 30 existen 2.651032 rutas posibles)
Optimización
Método de Enfriamiento Simulado
Minimización multi-dimensional
Traveling Salesman – Problema del Viajante

## Slide 52
Optimización
Minimización multi-dimensional
Traveling Salesman – Problema del Viajante
Rutas para N = 100 ciudades con un río que las divide.
Sin coste asociado al cruce del río
Cruzar el río es caro (peaje)

## Slide 53
Optimización
Minimización multi-dimensional
Traveling Salesman – Demo de MATLAB
>> travel

## Slide 54
Esquema del algoritmo:
  Comenzar en un determinado estado s0 (punto del espacio de diseño). Computar el coste o energía E(s0). Fijar la temperatura a T.
  Considerar de algún modo un estado diferente s1. Computar E(s1).
  Si E(s1)<E(s0), cambiar del estado s0 al estado s1. En otro caso, computar la probabilidad de transición
  P(s0s1) = e-[E(s1)-E(s0)]/T
  Computar un número aleatorio p uniformemente distribuido en el intervalo [0,1]. Si p < P(s0s1), cambiar al estado s1. En otro caso, permanecer en s0.
  Ir al paso 2. (Disminuir T después de algunos pasos  Esquema de enfriamiento).
  Nota: Si T no es suficientemente baja, podemos quedar atrapados en un mínimo local.
Optimización
Método de Enfriamiento Simulado
Minimización multi-dimensional

## Slide 55
Optimización
Método de Enfriamiento Simulado y TSP
Minimización multi-dimensional
http://www.hermetic.ch/misc/ts3/ts3demo.htm Demo descargable. Se ejecuta desde el prompt de DOS.
OJO Comprobar

## Slide 56
Optimización
Método de Enfriamiento Simulado
Minimización multi-dimensional
EJEMPLO_11.m Minimizar la función f(x,y) “camello de 6 jorobas”

## Slide 57
Optimización
Método de Enfriamiento Simulado
Minimización multi-dimensional
EJEMPLO_11.m Minimizar la función f(x,y) “camello de 6 jorobas”
Comparar distintos algoritmos y distintas condiciones iniciales:
xStart = [1 2]: Simplex  f[1.7036, -0.7960] = -0.2155 fminsearch  f[0.0898,-0.7126] = -1.0316 SA  f[-0.0896, 0.7126] = -1.0316
xStart = [2 3]: Simplex  f[1.7037, -0.7961] = -0.2155 fminsearch  f[1.7036, -0.7961] = -0.2155 SA  f [-0.0899, 0.7128] = -1.0316
Notes: Ojo, lo mostrado en estos dos casos no siempre es así. No siempre el método de enfriamiento simulado proporciona uno de los mínimos globales y fallan los otros métodos.
Probar con otras condiciones iniciales. Se podrá ver cómo el método de simulated annealing queda a veces atrapado en un mínimo local. Poder escapar de ellos es altamente dependiente del esquema de enfriamiento usado (control de T).

## Slide 58
Genetic Algorithm (GA): Técnica de búsqueda aleatoria dirigida que está modelada de acuerdo con el proceso evolución/selección de supervivencia del mejor adaptado.
Los individuos candidatos para posibles soluciones juegan el papel de los cromosomas y se representan mediante cadenas de números binarios.
Al igual que el método SA puede evitar quedar atrapado en mínimos locales y alcanzar los globales. Al igual que SA, no siempre lo consigue).
Optimización
Algoritmos Genéticos
Minimización multi-dimensional

## Slide 59
Optimización
Algoritmos Genéticos
Minimización multi-dimensional
Esquema del algoritmo:

## Slide 60
Optimización
Minimización multi-dimensional

## Slide 61
Optimización
Algoritmos Genéticos y TSP
Minimización multi-dimensional
http://www.lalena.com/ai/tsp/ Demo descargable y también ejecutable online.

## Slide 62
Optimización
Algoritmos Genéticos
Minimización multi-dimensional
EJEMPLO_12.m Minimizar la función f(x,y) “camello de 6 jorobas”
Distintos algoritmos y condiciones iniciales:
xStart = [1 2]: Simplex  f[1.7036, -0.7960] = -0.2155 fminsearch  f[0.0898,-0.7126] = -1.0316 SA  f[-0.0900, 0.7128] = -1.0316 GA  f[-0.0901, 0.7126] = -1.0316
xStart = [-3 2]: Simplex  f[-1.7036, 0.7961] = -0.2155 fminsearch  f[-0.0899, 0.7126] = -1.0316 SA  f[-1.7035, 0.7963] = -0.2155 GA  f[-0.0901, 0.7116] = -1.0316
Notes: Ojo, lo mostrado en estos dos casos no siempre es así. No siempre el método de enfriamiento simulado proporciona uno de los mínimos globales y fallan los otros métodos.
Probar con otras condiciones iniciales. Se podrá ver cómo el método de simulated annealing queda a veces atrapado en un mínimo local. Poder escapar de ellos es altamente dependiente del esquema de enfriamiento usado (control de T).

## Slide 63
Funciones propias de MATLAB
  fminbnd
  fminsearch
  fminunc  Minimización multi-variable sin restricciones. No está basado en métodos directos (como simplex), sino de gradiente.
  fmincon  Minimización multi-variable con restricciones lineales y no-lineales
Toolboxes
  Optimization Toolbox
  Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox  Incluye Simulated Annealing)
Optimización
Optimización en MATLAB
MATLAB